# Korrigierte Absätze der Bedienungsanleitung für die Technisport Hayabusa

Da es in der Bedienungsanleitung der Technisport Hayabusa einige Fehler gibt , hier die korrigierten fehlerhaften Absätze:

Absatz:

Funktion Einschlagwinkel rechts/links (Lenkungs-ATV)

Das Lenkrad bis zum größten rechten Anschlag drehen und mit dem Lenkungs-Trimmhebel (über dem Lenkrad) den maximalen Lenkausschlag einstellen. Den Lenkausschlag links auf die gleiche Weise einstellen.

Absatz:

Einstellung Ausschlagwinkel vorwärts und rückwärts ( Gas-ATV )

Den Gaszuggriff bis zum Anschlag in Vorwärts- oder Rückwärtsstellung bewegen und nun mit dem Gas-Trimmhebel  den max. Ausschlag für die jeweilige Fahrtrichtung einstellen .

Absatz:

Richtungsumkehr der Servo-Drehbewegung (Servo-Reverse)

Wird bei der ATV Einstellung der Minimalwert erreicht und der Trimmhebel weiter gedrückt gehalten , wechselt nach 2sec. die Anzeige von „NOR“ auf „REV“. Bei dieser Einstellung kehrt sich die Drehrichtung des jeweiligen Kanals um. Nun kann der gewünschte ATV-Maximalwert wie schon vorher beschrieben eingestellt werden.